## Slide 1: Wahrnehmungsorientiertes Volumen-Rendering
Ruben Bauer
Bachelorarbeitvortrag | 09.11.2018

## Slide 2: Motivation
Problem:
Steigende Anforderungen
  Pixeldichte, Größe, Field-of-View, stereoskopische Bildberechnung
Volumenrendering
  Datenorierte Ansätze stark ausgereizt
Lösungsansatz:
Wahrnehmungsorientierte Methoden im Volumenrendering
Notes: Steigende Anforderungen durch höhere Pixeldichten, größere Bildschirme und Field-of-View und benötigte doppelte Bildberechnung für zum Beispiel stereoskopische VR-Brillen (HD -> Full-HD -> 4K) von HD zu 4K ca. 10x mehr Pixel.
-> Begrenzte Rechenkapazitäten. Die Anzahl der Pixel und die Anforderungen an die Hardware kann deutlich einfacher wachsen als die verfügbare Rechenleistung.
(Grafikanwendungen können beliebig komplex gemacht werden.)
Da betrifft vor allem auch Volumenrendering mit Raycasting, da der Raycast stark von der Anzahl der Pixel abhängt.
Natürlich versucht man das ganze zu optimieren und den Raycast intelligent zu gestalten, zum Beispiel durch Empty-Space-Skipping (ESS) und Early-Ray-Termination (ERT), doch diese datenorientierte Ansätze sind schon stark ausgereizt.
Es müssen also auch andere Ansätze und Methoden in Betracht gezogen werden.
Das visuelle Wahrnehmungssystem des Menschen hat einige Limitierungen, die gezielt ausgenutzt werden können, um den Berechnungsaufwand grafischer Anwendungen zu reduzieren.
Dies motivierte das Ziel dieser Arbeit: wahrnehmungsorientierte Methoden für das Volumenrendering zu entwerfen, implementieren und hinsichtlich der gewonnenen Performanz und veränderten Bildqualität zu untersuchen.

## Slide 3: Idee
Foveales- und peripheres Sehen
Erfassen der Blickposition
  Eyetracker
Volumenrendering
Senken der Bildqualität im peripheren Bereich
  Bildraum
  Objektraum
Resultat: Halbierte Berechnungsdauer
Notes: Einleitung:
-- Eigenschaften des MWS, Verwendung eines Eyetrackers, Reduzierung der Bildqualität im peripheren Bereich, Kurzfassung der Ergebnisse
Bild: https://liqianghncn.wordpress.com/2011/08/10/vision-system/
Der Mensch sieht nur in einem kleinen zentralen Bereich des Sichtfeldes scharf. Dieser wird Fovea genannt. Mit zunehmenden Winkel zur Fovea nimmt die Sehschärfe stark ab, dieser Bereich ist der periphere Bereich.
Diese Eigenschaft wird sich im wahrnehmungsorientierten Volumen-Rendering, entsprechend auch in dieser Arbeit, zu Nutze gemacht.
Dafür wird mit Hilfe eines Eyetrackers die Blickposition des Betrachters auf dem Bildschirm erfasst und der Volumenrenderinganwendung zur Verfügung gestellt.
Beim Volumenrendering werden Strahlen ausgehend von einer virtuellen Kamera ausgesendet und schrittweise abgetastet.
Abhängig von der Blickposition wird versucht die Bildqualität im peripheren Bereich zu senken indem in diesem Bereich die Anzahl der Strahlen und die Abtastfrequenz von ihnen gesenkt wird. Aufgrund der Limitierungen des visuellen Wahrnehmungssystem soll dies möglich sein, ohne dass der Betrachter die Änderung störend wahrnimmt und für diesen trotzdem der Schein eines gleichmäßig hochaufgelösten Bildes erzeugt wird.
Die Messwerte meiner Implementierungen werden zeigen, dass dies ganz gut funktioniert und sich die Berechnungsdauer circa halbiert beziehungsweise die Framerate ohne große Beeinträchtigungen der Bildqualität verdoppelt.

## Slide 4: Verwandte Arbeiten
Marc Levoy und Ross Whitaker
  Wahrnehmungsorientiertes Echtzeit-Volumen-Rendering
  Pixel-Planes 5 rendering engine
  Reduzierung der Abtastrate in Bild- und Objektraum
  Reduzierter Berechnungsaufwand vom Faktor fünf
Guenter et al.
  Wahrnehmungsorientierte Rasterisierung
  Zusammensetzung des Bildes aus drei Teilbildern unterschiedlicher Auflösungen
  Berechnung auf einer GPU
  Reduzierter Berechnungsaufwand vom Faktor fünf bis sechs
TODO: Jahreszahl
TODO: Lvl of detail
Notes: Verwandte Arbeiten:
-- Wie haben es die anderen gemacht, was gab es schon, wie möchte ich mich abgrenzen bzw. wo ist der Unterschied in meiner Implementierung
Abgrenzung:
Im Prinzip zwei Methoden entworfen, beide reduzieren die Abtastrate im Bild- und Objektraum und beide übernehmen Ansätze dieser Arbeiten.
Die erste Methode resultiert in nur zwei unterschiedlichen Auflösungen wie bei Marc Levoy und Ross Whitaker aber diese werden wie bei Guenter et. Al. Statt in einem Renderdurchlauf in zwei unterschiedlichen berechnet und anschließend zusammengesetzt. Außerdem ist anders als bei Marc Levoy und Ross Whitaker dies hier auf einer GPU implementiert.
Die zweite Methode resultiert in drei unterschiedlichen Auflösungen, wie bei Guenter et. Al., jedoch werden diese hier in einem einzigen Renderdurchlauf berechnet und anschließend in einem weiteren Renderdurchlauf interpoliert. Außerdem wird, anders als bei Guenter et. Al., die Berechnung des Bildes durch einen Raycast und nicht durch eine Rasterisierung umgesetzt.

## Slide 5: Sehapparat
Visuelle Reize über das gesamte Sehfeld
Zwei Typen von Photorezeptoren
  (L- / M- / S-) Zapfen
  Stäbchen
Stark abnehmende Sehschärfe nach außen hin
Notes: Sehapparat:
-- Stark gekürzt die wichtigsten Eigenschaften des Sehapparates mit u.U. einem Beispielbild
Wie erwähnt ist die Sehschärfe auf der Retina ungleich verteilt und nur einem kleinen, zentralen Bereich maximal.
Fovea ca. 5,2 °, Parafovea ca. 5,2 ° - 9 °, Perifovea ca. 9 °- 17 °.
Peripheres Sehen > 17 °

## Slide 6: Sehapparat
Wichtige Augenbewegungen
  Fixation
  Sakkade
Fixation
  Tritt zwischen Sakkaden auf, dauert ca. 100 ms – 1.5 s
Sakkade
  Schnelle Springen zwischen Objekten von Interesse (OvI)
  Ca. 2 bis 3 Sakkaden pro Sekunde
TODO: Mit vorheriger Folie mergen
Notes: Sakkade bis zu 900 ° / s
Räumlicher Abstand zwischen Fixationen ca. 7 °
Während einer Fixation gibt es trotzdem kleine Tremor-Bewegungen, die Fixationsstelle scannen
Interessant, da zu wissen ob gerade Fixation oder Sakkade auch für das Berechnen des Bildes vorteilhaft sein kann.

## Slide 7: Volumenrendering
Dreidimensionales Bild
Bestehend aus Voxel (statt Texel in 2D)
  Position, Ausdehnung, Dichte
Transferfunktion bildet Dichtewerte auf Farbwerte ab
Notes: Volumenrendering und Transferfunktion:
-- Kurz wie funktioniert das Ganze, 3D Volumen mit Voxel, Abtasten von Strahlen, Berechnen der Farbwerte

## Slide 8: Volumenrendering
Unterschiedliche Transferfunktionen machen unterschiedliche Informationen des Volumens sichtbar
Pre- vs. Postclassification.
Hier: pre-classification (eig. Schlechter)

## Slide 9: Eyetracking
Informationen über Blickposition und –verlauf
Augenposition in 3D und auf dem Bildschirm
Tobii Pro Spectrum Eyetracker
  1200 Hz
Notes: Eyetracking:
-- Was es ist, wie es funktioniert, welches Gerät habe ich verwendet?
Bild1: https://www.tobiipro.com/imagevault/publishedmedia/wtj5bngwymxv5372umt4/Tobii_Pro_Spectrum_Hero_Shot_3_1.png
Bild2: http://www.tobiidynavox.de/wp-content/uploads/2014/01/tobiidynavox-eyetracking-reflections-1920x1080px.gif

## Slide 10: GPU Architektur
Hoch parallel
  Strahlen können unabhängig voneinander verfolgt werden
Programmierbar (General Purpose Computation on GPU (GPGPU))
  OpenCL
Notes: GPU Architektur:
-- Warum beschäftige ich mich damit? OpenCL, Work-Items, Work-Groups, Ausführungsmodell (Threads, Thread-Blocks)

## Slide 11: GPU Architektur
Unterteilung des Problems in (unabhängige) Teilprobleme
  Teilprobleme werden (parallel) von Work-Items berechnet
Notes: Ein Work-Item berechnet einen Strahl.
Bei einer Auflösung mit einem Strahl pro Pixel kann als NDRange die Bilddimension genommen werden mit Breite und Höhe (Tiefe z = 1).

## Slide 12: GPU Architektur
Work-Groups und Work-Items sind Abstraktionen
Auf der Hardware werden Thread-Blocks ausgeführt
  Lockstep Ausführung
Thread-Blocks sollten möglichst konvergieren
TODO: nur1-2 Folien

## Slide 13: Entwurf
Simulation der Blickposition durch die Maus
Reduzierung der Abtastrate im peripheren Bereich
  Objektraum
  Bildraum
Methode 1:
  Zwei Raycasts
  Zusammenfügen der Bilder
Methode 2:
  Index Mapping
  Bilineare Interpolation
Notes: Entwurf:
-- Ausgangprojekt Raycaster, Simulieren der Blickposition, Reduzierung der Abtastrate im Objekt- und Bildbereich

## Slide 14: Methode 1

## Slide 15: Methode 2
TODO: Ergebnisbild einfügen

## Slide 16: Video h.264

## Slide 17: Performanzevaluierung
Notes: Ergebnisse:
-- Sammeln von Messwerten, Bilder/Videos, Performanzwerte, Vergleich, Diskussion

## Slide 19: Fazit & Ausblick
Notes: Ausblick u.a. das paper
Gaussfilterbild

## Slide 20: Quellen