## Slide 1: Wahrnehmungsorientiertes Volumen-Rendering
Ruben Bauer
Bachelorarbeitvortrag | 09.11.2018

## Slide 2: Motivation
Problem:
Steigende Anforderungen
  Pixeldichte, Größe, Field-of-View, Stereoskopische Bildberechnung
Volumenrendering
  Datenorierte Ansätze stark ausgereizt
Lösungsansatz:
Nutzen wahrnehmungsorientierter Methoden im Volumenrendering
Notes: Steigende Anforderungen durch höhere Pixeldichten, größere Bildschirme und Field-of-View und benötigte doppelte Bildberechnung für zum Beispiel stereoskopische VR-Brillen (HD -> Full-HD -> 4K) von HD zu 4K ca. 10x mehr Pixel.
-> Begrenzte Rechenkapazitäten. Die Anzahl der Pixel und die Anforderungen an die Hardware kann deutlich einfacher wachsen als die verfügbare Rechenleistung.
(Grafikanwendungen können beliebig komplex gemacht werden.)
Da betrifft vor allem auch Volumenrendering mit Raycasting, da der Raycast stark von der Anzahl der Pixel abhängt.
Natürlich versucht man das ganze zu optimieren und den Raycast intelligent zu gestalten, zum Beispiel durch Empty-Space-Skipping (ESS) und Early-Ray-Termination (ERT), doch diese datenorientierte Ansätze sind schon stark ausgereizt.
Es müssen also auch andere Ansätze und Methoden in Betracht gezogen werden.
Das visuelle Wahrnehmungssystem des Menschen hat einige Limitierungen, die gezielt ausgenutzt werden können, um den Berechnungsaufwand grafischer Anwendungen zu reduzieren.
Dies motivierte das Ziel dieser Arbeit: wahrnehmungsorientierte Methoden für das Volumenrendering zu entwerfen, implementieren und hinsichtlich der gewonnenen Performanz und veränderten Bildqualität zu untersuchen.

## Slide 3: Gliederung
Motivation
Einleitung
Grundlagen
  Verwandte Arbeiten
  Sehapparat
  Volumenrendering und Transferfunktion
  Eyetracking
  GPU Architektur
Entwurf
Implementierung
Ergebnisse
Fazit
Notes: Motivation:
-- Probleme der technischen Entwicklungen der Pixelanzahl, Probleme des Volumenrenderings, Lösungsansatz untersuchen mit Hauptaspekt Performanz (Es gibt Datenbasierte Methoden wie EES und early ray termination aber diese sind schon stark ausgereitzt)
Einleitung:
-- Eigenschaften des MWS, Verwendung eines Eyetrackers, Reduzierung der Bildqualität im peripheren Bereich, Kurzfassung der Ergebnisse
Verwandte Arbeiten:
-- Wie haben es die anderen gemacht, was gab es schon, wie möchte ich mich abgrenzen bzw. wo ist der Unterschied in meiner Implementierung
Sehapparat:
-- Stark gekürzt die wichtigsten Eigenschaften des Sehapparates mit u.U. einem Beispielbild
Volumenrendering und Transferfunktion:
-- Kurz wie funktioniert das Ganze, 3D Volumen mit Voxel, Abtasten von Strahlen, Berechnen der Farbwerte
Eyetracking:
-- Was es ist, wie es funktioniert, welches Gerät habe ich verwendet?
GPU Architektur:
-- Warum beschäftige ich mich damit? OpenCL, Work-Items, Work-Groups, Ausführungsmodell (Threads, Thread-Blocks)
Entwurf:
-- Ausgangprojekt Raycaster, Simulieren der Blickposition, Reduzierung der Abtastrate im Objekt- und Bildbereich
Implementierung:
-- Umsetzung des Entwurfs, Reduzierung der Abtastrate im Objektraum, Erster Ansatz zur Reduzierung der Abtastrate im Bildraum, Zweiter Ansatz zu Reduzierung der Abtastrate im Bildraum
Ergebnisse:
-- Sammeln von Messwerten, Bilder/Videos, Performanzwerte, Vergleich, Diskussion
Fazit:
-- Fazit, Ausblick
Quellen:
--

## Slide 4: Einleitung

## Slide 5: Verwandte Arbeiten

## Slide 6: Sehapparat

## Slide 7: Volumenrendering

## Slide 8: Eyetracking

## Slide 9: GPU Architektur

## Slide 10: Entwurf

## Slide 11: Implementierung

## Slide 12: Ergebnisse

## Slide 13: Fazit

## Slide 14: Quellen